KALKULACJA CENY –  PRZEGLĄD EKSPLOATACYJNY INSTALACJI SOLARNEJ

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość przeglądów | Cena netto/ przegląd 1 urządzenia | Wartość netto (D x E) | Wartość podatku VAT (naliczona od wartości netto) | Wartość brutto (F+G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Przegląd instalacji solarnej o mocy F=72,30 kW Liczba paneli solarnych - 30 (tj. 5 kpl x 6szt) | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis | j.m. | Szacunkowa ilość | Cena netto/ L | Wartość netto (D x E) | Wartość podatku VAT (naliczona od wartości netto) | Wartość brutto (F+G) |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H |  |  |
| 2 | Koszty utylizacji czynnika | l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: | …………⃰ |  |  |

⃰  Wykonawca sumuje wartość z 2 tabel i przepisuje ją  do formularza oferty (Załącznik nr 2).

UWAGI:

- Cena przeglądów określona w kolumnie F obejmuje: robociznę, koszty transportu (dojazdu serwisu), koszty oraz inne koszty mające wpływ na prawidłową realizację przeglądu.

- Koszt utylizacji czynnika określony w kolumnie F jest jedynie szacunkowy i określony został dla potrzeb porównania ofert. W umowie zostanie podana cena jednostkowa, tj. cena netto za wymianę 1 litra czynnika, na podstawie której będzie rozliczana wartość faktycznie wymienionego czynnika.

- W razie stwierdzenia podczas przeglądu potrzeby wymiany części, koszty tych materiałów zostaną przedstawione zamawiającemu do akceptacji. Bez akceptacji kosztów przez Zamawiającego nie może dojść do wymiany części.

WYMAGANY ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDÓW:

1. badanie właściwości płynu solarnego (odczyn pH, odporność na zamarzanie)

2. sprawdzenie szczelności instalacji solarnej

3. odpowietrzenie układu solarnego, uzupełnienie płynu solarnego (HEWALEX)

4. kontrola automatyki instalacji solarnej umiejscowionej w podbaseniu (poziom 0)

a) zawór trójdrogowy AFRISO ARM 343

b) pompa WILO typ: Stratos 30/1-10 230V P1=9-190 W

c) sterownik HEWALEX typ: GH26 - P07

Dane producenta:

HEWALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska 
tel.+48(32) 214 17 10
GSM: +48 723 232 232
INFOLINIA: 0801 000 810
e-mail: grzegorz.szewczak@hewalex.pl,

hewalex@hewalex.pl

…….…………..……..…

(podpis osoby/ób uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)